ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД

2022-2023 ГОД

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП.

9  КЛАСС

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

На выполнение тестовых заданий олимпиады по технологии отводится 45 мин

Работа включает двадцать пять заданий с выбором ответа или свободным ответом. К каждому заданию с выбором ответа дается несколько ответов, из которых только один правильный.

За каждое верно выполненное задание начисляется один балл. Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.

При выполнении заданий с выбором ответа обведите букву перед выбранным тобой ответом.

1. Единое, взаимообусловленное, поступательное развитие науки и техники на протяжении истории называют:

а. научно-технический регресс;

б. научно-технический прогресс;

в. научно-технический процесс.

2. Применение электродрели для сверления отверстий в древесине, вместо ручной дрели позволяет повысить…

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Какие виды качественных соединений можно применить для соединения стенок деревянного ящика, выполненного из фанеры, толщиной 5мм, и имеющего габаритные размеры 150 Х 50 Х 70.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Какие единицы линейного измерения применяются в технологии машиностроения:

а. километры; 	б. метры; 	в. дециметры; 	г. миллиметры.

5. С какой целью производят закалку стали:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. Назовите технологические процессы обработки материалов, в ходе которых не

происходит образование стружки:

а. ___________________________________________________;

б.___________________________________________________ ;

в. ___________________________________________________.

7. Назовите два виды свёрл, применяемых для сверления конструкционных материалов:

___________________________________________________________

8. Перед сверлением отверстий в заготовке, производится предварительная разметка:

а. центра будущего отверстия;

б. окружности будущего отверстия;

в. радиуса будущего отверстия

9. Сталь марки 15 ХН состоит из следующих элементов:

а. хром и никель;

б. хлор и никель;

в. железо, углерод, хром и никель;

г. никель, железо, чугун и хлор.

10. Электромотор аккумуляторного шуруповёрта работает от :

а. постоянного электрического тока;

б. переменного электрического тока;

в. переменного электрического тока и бензинового топлива.

11. К потребителям электрической энергии не относятся:

а. аккумуляторы 	б. электропаяльники 	в. электродрели

12. При подключении к источнику постоянного тока лампы накаливания:

а. нет необходимости в соблюдении полярности подключения;

б. необходимо соблюдать полярность подключения;

в. требуется изолировать цоколь лампы от патрона.

13. Применение высококачественного дорогостоящего атмосферостойкого лака для обработки поверхности скамьи, эксплуатирующийся в городском парке приведёт :

а. к уменьшению её окончательной стоимости и снизит её эксплуатационные характеристики;

б. к возможности получить отложенный во времени экономический эффект, продлевая срок службы изделия;

в. к увеличению расходов на ремонт изделия и снизит прочность древесины.

14. Обозначение отверстия R 13 на чертеже изделия позволяет определить, что:

а. данное отверстие имеет диаметр 26 мм;

б. данное отверстие имеет глубину 13 мм;

в. данное отверстие имеет радиус 26 мм.

15. Если тема выбранного Вами проекта совпала с темой одного из одноклассников,то:

а. её обязательно надо поменять;

б. её надо продолжать разрабатывать, показывая своё видение проектной проблематики;

в. её надо переформулировать или поменять.

16. Ваша проектная практико-ориентированная деятельность должна начинаться с:

а. конструкторско-технологического этапа;

б. поисково-исследовательского этапа;

в. заключительного этапа.

17.Подготовку презентации проекта следует выполнять:

а. после практического изготовления изделия;

б. до практического изготовления изделия;

18.Назовите передаточный механизм, в котором передача движения

осуществляется при помощи гибкого связующего элемента.

Ответ: ____________________________________________________________

19. Для качественной покраски стены площадью 20 квадратных метров, необходимо положить два слоя краски. Известно, что на покраску 1 квадратного метра стены первым слоем требуется 200 грамм краски, а на покраску 1 квадратного метра стены вторым слоем -  150 грамм краски. Краска для покраски продаётся только в пластиковых банках , вес краски в банке 1500 грамм. Определите количество банок, необходимое для качественной покраски стены.

Ответ:__________________________________________________________________

20. При работе над проектом «Инновационные дороги», разработчики столкнулись с проблемой: «Вода разрушает асфальтобетонное покрытие. Битум в составе асфальтобетона теряет пластичные свойства, через поры и микротрещины проникает вода, в осенне–весенний период при переходе через 0° происходит шелушение, выкрашивание асфальтобетона».

Предложите свой вариант решения проблемы.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

21. Какими кусочками льда стакан воды охладится быстрее всего?

22. В результате технического прогресса исчезла одна из перечисленных ниже профессий, человека заменил автомат. Какая?

а) повар б) автомеханик в) прачка г) портной

23. Вычислить 1 мкм + 23 мм + 15 нм:

а) 0,023001015 м; б) 0,12315 м; в) 0,0102315 м; г) 0,015023001 м.

24. В июне цена товара была повышена на 10%, а в сентябре снижена на 10%. Как изменилась цена товара:

а) повысилась; б) снизилась ; в) не изменилась.

25. Даны четыре вида декоративных элементов: темные треугольные, светлые

квадратные, темные и светлые круглые. Ваня решил использовать их для украшения своего изделия по следующему рисунку:

Какой элемент будет следующим?

а) светлый квадратный б) светлый круглый

в) темный треугольный г) темный круглый

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по механической деревообработке

Вариант 1

Задание. Сконструируйте и изготовьте цилиндрическую ручку для инструмента

(напильник и т.д.)

Технические условия:

1. Материал изготовления определите с учителем (членом жюри).

2. Определите габаритные размеры изделия.

3. Разработайте чертеж в М 1:1.

4. Подготовьте заготовку к установке в станок.

5. Произведите вытачивание изделия.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по электротехнике

Вариант 2