ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

10 -11 класс Ручная деревообработка

Сконструировать и изготовить кухонную лопатку

Технические условия:

- Форму лопатки (изделия), сконструировать самостоятельно.

- Материал изготовления – береза.

- Габаритные размеры изделия: 300х60х5 мм. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±0,5 мм.

- Все углы и кромки скруглить. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе мелкой зернистости.

Рис. 1. Вариант готового изделия – лопатка кухонная

Ключ к практической работе

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

10 -11 класс Ручная деревообработка

Сконструировать и изготовить кухонную лопатку

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина). | 2 |  |  |
| 3. | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 4 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: |  |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | 10 |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | 3 |  |  |
|  | - разметка и сверление отверстия; | 2 |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | 4 |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия. | 3 |  |  |
| 5. | Оригинальность и дизайн готового изделия | 4 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 7. | Время изготовления. | 1 |  |  |
|  | Итого: | 35 |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

10-11 класс Механическая деревообработка

Сконструировать и изготовить елочку

Технические условия:

1. Материал изготовления – береза.

2. Габаритные размеры изделия: Ø 100x170 мм.

3. Предельные отклонения размеров готового изделия: ±1 мм.

4. Поверхность изделия тщательно шлифуется.

5. Кольца елочки нанизываются на стальную проволоку, закрепленную в нижнем основании.

Рис. 1. Пример (образец) готового изделия - елочка

Ключ к практической работе

10-11 класс Механическая деревообработка

Сконструировать и изготовить елочку

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 2 |  |  |
| 3. | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 3 |  |  |
| 4. | Подготовка станка, инструментов | 1 |  |  |
| 5. | Подготовка заготовки и ее крепление на станке. Черновая проточка | 3 |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: |  |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствие с чертежом; | 3 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; | 10 |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями; | 1 |  |  |
|  | - разметка и сверление отверстий под стержень пирамиды | 1 |  |  |
|  | - качество и чистота обработки готового изделия | 4 |  |  |
| 7. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 8. | Время изготовления | 1 |  |  |
|  | Итого: | 35 |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

10-11 класс Ручная металлообработка

Сконструировать и изготовить крючок для запора двери в соответствии с чертежом.

Технические условия:

- Разработать конфигурацию линий «А» и выполнить чертеж в масштабе 1:1, на  чертеже указать рамку.

- Материал изготовления: лист сталь 3.

- Размеры заготовки – 68 х 24, толщина 1,5..

- Предельные отклонения  размеров изделия  ± 0,5:

- Чистовую  обработку изделия выполнить шлифовальной шкуркой мелкой зернистости на тканевой основе.

Рис. 1 Крючок для запора двери

Ключ к практической работе

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

10-11 класс Ручная металлообработка

Сконструировать и изготовить крючок для запора двери в соответствии с чертежом

Карта пооперационного контроля

| №№ п/п | Критерии оценки | Макси-мальное количество баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *Наличие рабочей формы ( халат, головной убор) | 1 балл |  |  |
| 2 | *Соблюдение правил техники безопасности | 1 балл |  |  |
| 3 | *Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда. | 1 балл |  |  |
| 4 | *Подготовка рабочего места, материала. | 2 балла |  |  |
| 5 | Разработка чертежа | 4 балла |  |  |
| 6 | Технология изготовления изделия: 20 баллов |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | 7 баллов |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с чертежом; | 7 баллов |  |  |
|  | - точность изготовления изделия по чертежу и техническим требованиям: | 7 баллов |  |  |
| 7 | Творчество изготовления | 3 балла |  |  |
| 8 | *Уборка рабочего места | 1 балл |  |  |
| 9 | *Время изготовления | 1 балл |  |  |
|  | ИТОГО: | 35 баллов |  |  |

Пункты, отмеченные (*) фиксировать в процессе выполнения практического задания участником.

Председатель:

Члены жюри:

Ключ к практической работе

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

10-11 класс Механическая металлообработка

По чертежу выточить обжимку ручную для заклепок с полукруглой головкой

Технические условия:

- Материал изготовления – У7А, У8А

- Предельные отклонения размеров ± 0,2 мм

- Конусность обжимки сконструируйте самостоятельно

Рис. 1. Обжимка ручная

Ключ к практической работе

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

10-11 класс Механическая металлообработка

По чертежу выточить обжимку ручную для заклепок с полукруглой головкой

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Ко-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина). | 2 |  |  |
| 3. | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 4 |  |  |
| 4. | Подготовка станка к работе, установка резцов, заготовки | 2 |  |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: |  |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | 11 |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями | 6 |  |  |
| 6. | Сверление центрического углубления | 2 |  |  |
| 7. | Технология отрезания готового изделия | 2 |  |  |
| 8. | Качество, точность и чистота обработки готового изделия | 3 |  |  |
| 9. | Уборка станка и рабочего места | 1 |  |  |
| 10. | Время изготовления | 1 |  |  |
|  | Итого: | 35 |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

Ключ к практической работе

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

10-11 класс Электротехника

Максимальное число баллов.

- Нарисуйте принципиальную электрическую схему		10

однополупериодного выпрямителя с нагрузкой в

виде лампы накаливания и элементом защиты.

2.	Соберите цепь выпрямителя с нагрузкой.				10

3.	Измерьте переменное напряжение на входе

выпрямителя и постоянное напряжение на нагрузке				10

4.	Сопоставьте эти напряжения.				5

Всего 35 баллов

Председатель:

Члены жюри: