ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2022-2023 уч. год

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

10 -11 класс Ручная деревообработка

Сконструировать и изготовить кухонную лопатку

Технические условия:

- Форму лопатки (изделия), сконструировать самостоятельно.

- Материал изготовления – береза.

- Габаритные размеры изделия: 300х60х5 мм. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±0,5 мм.

- Все углы и кромки скруглить. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе мелкой зернистости.

Рис. 1. Вариант готового изделия – лопатка кухонная

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

10-11 класс Механическая деревообработка

Сконструировать и изготовить елочку

Технические условия:

1. Материал изготовления – береза.

2. Габаритные размеры изделия: Ø 100x170 мм.

3. Предельные отклонения размеров готового изделия: ±1 мм.

4. Поверхность изделия тщательно шлифуется.

5. Кольца елочки нанизываются на стальную проволоку, закрепленную в нижнем основании.

Рис. 1. Пример (образец) готового изделия - елочка

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

10-11 класс Ручная металлообработка

Сконструировать и изготовить крючок для запора двери в соответствии с чертежом.

Технические условия:

- Разработать конфигурацию линий «А» и выполнить чертеж в масштабе 1:1, на  чертеже указать рамку.

- Материал изготовления: лист сталь 3.

- Размеры заготовки – 68 х 24, толщина 1,5..

- Предельные отклонения  размеров изделия  ± 0,5:

- Чистовую  обработку изделия выполнить шлифовальной шкуркой мелкой зернистости на тканевой основе.

Рис. 1 Крючок для запора двери

Ключ к практической работе

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

10-11 класс Механическая металлообработка

По чертежу выточить обжимку ручную для заклепок с полукруглой головкой

Технические условия:

- Материал изготовления – У7А, У8А

- Предельные отклонения размеров ± 0,2 мм

- Конусность обжимки сконструируйте самостоятельно

Рис. 1. Обжимка ручная

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

10-11 класс Электротехника

- Нарисуйте принципиальную электрическую схему

однополупериодного выпрямителя с нагрузкой в

виде лампы накаливания и элементом защиты.

2.	Соберите цепь выпрямителя с нагрузкой.

3.	Измерьте переменное напряжение на входе

выпрямителя и постоянное напряжение на нагрузке

4.	Сопоставьте эти напряжения.